АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г. № 377-п

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Полянский

сельсовет» Курского района Курской области

на 2015-2024 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Администрация Полянского сельсовета Курского района  Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015-2024 годы.

2.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Полянского сельсовета в сети «Интернет»  и распространяет свое действие с 01.01.2015 года.

Заместитель главы администрации

Полянского сельсовета                                                               С.А.Новикова

# Утверждена

Постановлением  Администрации

Полянского сельсовета

Курского района Курской области

от 10  августа 2015 года № 377-п

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полянский сельсовет»

Курского района Курской области на 2015-2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015-2024 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 1,5 млн. рублей, в т.ч.: 2015 год – 0,16 млн. рублей; 2016 год – 0,16 млн. рублей; 2017 год – 0,16 млн. рублей; 2018 год – 0,16 млн. рублей; 2019 год – 0,16 млн. рублей; 2020 год – 0,16млн. рублей; 2021 год – 0,16 млн. рублей; 2022 год – 0,16 млн. рублей; 2023 год – 0,16 млн. рублей; 2024 год – 0,16 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Полянский сельсовет» – административно-территориальная единица в Курском муниципальном районе Курской области РФ.

Муниципальное образование - Полянский сельсовет расположен в западной части Курского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Полянский  сельсовет» составляет 10000,0 га.

В состав Полянского сельсовета включено 13 населенных пунктов: с.Полянское, д.1-е Анпилогово, д.2-е Анпилогово,  д.Большое Лукино, д Малое Лукино, д.Жердево, д.Нартово, д.Жиляево,  д.Саморядово, д.Тутово,  с.Хардиково, д.Пименово, д.Жеребцово Административным центром является с. Полянское.

В сельсовете насчитывается  13 населенных пунктов. Все населенные пункты сельсовета связаны с центральной усадьбой и городом Курском асфальтированными дорогами. С райцентром сельсовет связан автобусным сообщением и линиями маршрутных такси.

Климатическая характеристика

Климат сельсовета так же как Курского района и всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета –  начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице ниже представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1 – Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 30 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 30 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 198 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода, 0С | + 20 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 12 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 553 мм осадков.

Большая часть осадков - 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18м/сек).

Таблица 2 – Скорость ветра

| Скорость ветра возможна 1 раз | Показатель |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Показатели  жилищного фонда МО «Полянский сельсовет» Курского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (тыс.кв.м) | Центральный Водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | Вода | Газ | Электроэнергия | Удельное на 1-го человека | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (куб. м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Полянский сельсовет | 772 | - | 2094 | 63,9 | 772 | 720 | 772 | 728 | 610 | 772 | 232 | 2,51 | 0,99 | 1050 | 10800 | 3200 |

Объекты социальной сферы МО Полянский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 2

| Наименование | Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта) | ФИО руководителя (полностью) |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Полянский детский сад» | 305521 Курский район, Полянский с.с, с.Полянское | Скорик Валентина Ивановна |
| МБОУ «Полянская средняя общеобразовательная школа» | 305521 Курский район, Полянский с.с., с.Полянское | Волынков Евгений Иванович |
| Пименовский ФАП | 305521 Курский район, Полянский с.с., д.Жеребцово | Носова Любовь Анатольевна |
| Полянский ФАП | 305521 Курский район, Полянский с.с., с.Полянское | Печникова Марина Александровна |
| МК УК «Полянский сельский дом культуры» | 305521 Курский район, Полянский с.с., с.Полянское | Горбачева Анна Васильевна |
| УФПС Курский район Филиал ФГУП «Почта России» ОСП Анпилогово-1 | 305521 Курский район, Полянский с.с., с.Полянское | Евдокимова Валентина Анатольевна |
| МКУК «Полянская сельская центральная библиотека» | 305521 Курский район, Полянский с.с., с.Полянское | Коняева Валентина Васильевна |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Таблица 3- Перечень подстанций Полянского сельсовета, принадлежащих ОАО "Курскэнерго"

| № п.п. | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и количество трансформаторов, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |
|  | (П/СТ) «Моква» д 1-е .Анпилогово | 110/35/10 | 1968 | 100,0 | 2 х 16,0 | 4,7 | 14,8 |

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 14,8%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение Полянского сельсовета, так же как и всего Курского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа. Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Полянского сельсовета является состояние газификации. Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, почти полностью газифицированы (760 домовладений из 805, 94%).

Таблица. Характеристика газопроводов поселения

| № п/п | Наименование селения | Протяжённость газопроводов, км | Количество распределительных устройств по типам, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, км / диаметр, мм | Среднего давления, км / диаметр, мм | Низкого давления, км / диаметр, мм |  |
| 1 | село Полянское |  | 7331/18 | 7742/11 | 4 |
| 2 | д. 1-е Анпилогово |  | 4550/23 | 6071/11 | 3 |
| 3 | д.Большое Лукино |  | 3336/4 | 4447/15 | 1 |
| 4 | д.Жердево |  | - | - | - |
| 5 | д.Жеребцово |  | 4852/13 | 7814/83 | 2 |
| 6 | д.Жиляево |  | 250/4 | 1558/14 | 1 |
| 7 | д.Малое Лукино |  | 3336/4 | 4447/15 | 1 |
| 8 | д.Нартово |  | 950/3 | 563.7 | 1 |
| 9 | д.Пименово |  | 1450/18 | 3075/18 | 1 |
| 10 | д.Саморядово |  | 553/13 | 2223/14 | 1 |
| 11 | д.Тутово |  | 2443/3 | 4176/15 |  |
| 12 | село Хардиково |  | 1719/4 | 3556/17 | 1 |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2038 г.

2.5 Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 37 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Полянского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Сведения по водоснабжению представлены в таблице:

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| Водоснабжение |
| --- |
|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| Число оборудованных колодцев | - |  | - |
| Число водонапорных скважин | 11 |  | 11 |
| Число водозаборных колонок | 60 |  | 60 |
| Другие электрические и механические источники | 6 |  | 6 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 37 |  | 37 |

| № п/п | Наименование населённого пункта | Артезианские скважины | Длина магистрального водопровода, км / диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт. / производительность, м/час | Количество шахтных колодцев, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество, шт | производительность, м3/час |  |  |  |
| 1 | село Полянское | 2 | 10-16 | 18645 | - | - |
| 2 | д. 1-е Анпилогово | 1 | 10 | 2500 | 2/25 | - |
| 3 | д.2-е Анпилогово | - | - | 2000 | - | - |
| 4 | д.Большое Лукино | 1 | 6,5 | 2540 | 1/15 |  |
| 5 | д.Жердево | 1 | 6,5 | 3500 | 1/15 | - |
| 6 | д.Жеребцово | - | - | 2650 | - | - |
| 7 | д.Жиляево | 1 | 6,5 | 0.78 | 1/15 | - |
| 8 | д.Малое Лукино |  |  | 1000 |  |  |
| 9 | д.Нартово | 1 | 6,5 | 0.5 | 1/15 | - |
| 10 | д.Пименово | 1 | 6.5 | 1500 | 1/15 | - |
| 11 | д.Саморядово | I | - | 1202 | 1/5 | - |
| 12 | д.Тутово | 1 | 10 | 2220 | 1/25 | - |
| 13 | село Хардиково | 1 | 6,5 | 1537 | 1/15 | - |
|  | Итого | 11 |  | 37974 | 10 | - |

Таблица. Объекты водоснабжения, требующие капитального ремонта

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт | Магистральный водопровод | Башни Рожновского, шт | Шахтные колодцы, шт |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | село Полянское |  |  | 100 |  |  |
| 2 | д. 1 -е Анпилогово |  |  | 100 |  |  |
| 3 | д.2-е Анпилогово | 1 | 2 |  |  |  |
| 4 | д.Большое Лукино | 1 |  | 100 |  |  |
| 5 | д.Жердево |  |  | 100 |  |  |
| 6 | д.Жеребцово | 1 |  | 100 |  |  |
| 7 | д.Жиляево |  |  | 100 |  |  |
| 8 | д.Малое Лукино |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Нартово |  |  | 100 |  |  |
| 10 | д.Пименово |  |  | 100 |  |  |
| 11 | д.Саморядово |  |  | 100 |  |  |
| 12 | д.Тутово |  |  | 100 |  |  |
| 13 | село Хардиково |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 2,0 км.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2030 году:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО Полянский сельсовет Курского района Курской области   в период 2015 -2024 годов

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Программой предусмотрено:

•	замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

•	поэтапная реконструкция существующих подстанций в поселке с заменой устаревшего оборудования на новое;

реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

•	подключение к системе электроснабжения поселка запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

•	строительство высоковольтных линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ для подключения к системе энергоснабжения объектов жилой и общественно деловой застройки, запланированных на расчетный срок.

Численность и прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области  на 2015-2024 годах (чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Полянский сельсовет | 2094 | 2111 | 2121 | 2131 | 2142 | 2153 | 2164 | 2175 | 2186 | 2197 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах МО «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015 – 2024 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | Прогноз строительства по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полянский сельсовет | Домов | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Кв. м | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2015 – 2024 годах жилья  в населенных пунктах МО «Полянский сельсовет»  Курского района Курской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полянский сельсовет | 4 | 3 | 1 | 5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015-2024 годы

Таблица  10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013, тыс.кв.м. | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (тыс. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (тыс.кв.м) |
| 1 | Полянский сельсовет | 58615,8 | 0 | 132 | 58747,8 | 0 | 400 | 59147,8 | 0 | 700 | 59847,8 | 0 | 800 | 60647,8 | 0 | 900 | 61547,8 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Полянский сельсовет Курского района Курской области в 2015-2024 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Полянский сельсовет | 2111 | 0,99 | 3200 | 2131 | 1,1 | 3500 | 2153 | 1,17 | 3800 | 2175 | 1,16 | 3085 | 2197 | 1,22 | 4000 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Полянский сельсовет Курского района Курской области на период 2015-2024 годов

Газоснабжение сельсовета производится в основном на базе природного и, в меньших объёмах, сжиженного газа. Природный газ подаётся по газопроводам–отводам от магистральных газопроводов, проходящим по территории Курского района. В настоящее время 97 % жилых домов Полянского сельсовета газифицировано. В жилых домах секционной застройки газ используется для приготовления пищи, а в жилых домах усадебной застройки – для приготовления пищи, горячей воды и отопления.

Программой предусмотрено:

•	замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения;

•	подключение к системе газоснабжения поселка запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

•	подключение к системе газоснабжения поселка запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации поселка даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в  МО «Полянский сельсовет» Курского района Курской области  в 2015-2019 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полянский сельсовет | Жилые дома | ед./кв.м | 10/4000 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Полянский сельсовет» Курского района Курской области в 2015-2019 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Полянский сельсовет | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 1,.0 | - | - | 1,0 | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенном пункте

### муниципального образования  Полянский сельсовет Курского района Курской области на 2015-2024 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | Полянский сельсовет | 2111 | 2,51 | 10800 | 2131 | 2,54 | 10900 | 2153 | 2,33 | 10950 | 2175 | 2,34 | 11110 | 2197 | 2,35 | 11150 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Полянский сельсовет»  Курского района Курской области   на период 2015-2024 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Полянский сельсовет проектом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2030г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

В соответствии с основными принципами развития инженерной инфраструктуры, принятыми в Генеральном плане, на расчетный срок планируется 100% обеспечение населения поселка питьевой водопроводной водой.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», на первую очередь 207 л./сут., на расчетный срок 211 л./сут.  Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства (1 очередь, расчетный срок);

- Увеличение  диаметра водовозов для обеспечения населения водой;

- 100%-ая установка счетчиков  населению и организациям.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015-2024 годы

Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Полянский сельсовет | 11 | - | 75 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Полянский сельсовет | 11 | - | 85 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Полянский сельсовет | 37 | - | 65 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенном пункте

### муниципального образования  «Полянский сельсовет» Курского района Курской области на 2015-2024 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) |
| 1 | Полянский сельсовет | 2111 | 232 | 1050 | 2131 | 235 | 1060 | 2153 | 215 | 1065 | 2175 | 217 | 1070 | 2197 | 217 | 1075 |

## 3.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО Полянский сельсовет Курского района Курской области на период 2015-2024 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2024 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО Полянский сельсовет Курского района Курской области

на 2015-2024 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 7775 | 30982 |
| 2 | 2016 | 7779 | 30954 |
| 3 | 2017 | 7801 | 31025 |
| 4 | 2018 | 7798 | 31146 |
| 5 | 2019 | 7807 | 31689 |
| 6 | 2020 | 7804 | 31588 |
| 7 | 2021 | 7808 | 31669 |
| 8 | 2022 | 7816 | 31893 |
| 9 | 2023 | 7820 | 32014 |
| 10 | 2024 | 7825 | 32036 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 18

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | - |  | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 2 куб.м | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество построенного газопровода |  | - | - | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 1,5 | 3,0 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 2 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | - | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения, дворов |  | 1030 | 1054 | 1070 | 1080 | 1098 | 1110 | 1121 | 1131 | 1135 | 1146 |
|  | -сетевого газоснабжения, дворов |  | 1030 | 1054 | 1070 | 1080 | 1098 | 1110 | 1121 | 1131 | 1135 | 1146 |
|  | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | воды |  | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | сетевого газоснабжения, | % | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 22 | 25 | 23 | 25 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры Полянский сельсовет, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области   в рамках Программы газификации Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию сооружений водоснабжения.

Таблица 20

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полянский сельсовет» Курского района Курской области   2015 – 2024 годы

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подключение новых индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ Уличн. освещение | 1,0 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией домов | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа, ввод новых ТП | Реконструкция | ВЛ-0,4 кВ | 1,5 | 2015-2024 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2015-2024 | 2015-2024 | Средства бюджета |
| 3 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Замена |  | 2,0 |  | Снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод | 2,5 | 2015-2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2024 | Средства бюджета |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения населенных пунктов объектов жилой и общественно-деловой застройки | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод | 2,5 | 2015-2024 | Обеспечение газом домов | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение мощности источников водоснабжения | Водоснабжение | Водопровод | 3,0 | 2015-2024 | Обеспечение водой домов | 2024 | 2024 | - |
| 2 | Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод | 2,0 | 2015-2024 | Обеспечение водой 7 домов | 2024 | 2024 | - |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины Водонапорные башни Водопроводные сети | 1,5 | 2015-2024 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2024 | 2024 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2024 годы составляет 16 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Полянский сельсовет Курского района Курской области на 2015-2024 годы (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 4,5 | 4,0 | 0,5 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 5,0 | 4,5 | 0,5 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 6,5 | 6,0 | 0,5 | - | - |
|  | Всего по Программе | 16 | 14,5 | 1,5 | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области на 2015 - 2024 годы (млн.руб.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 4,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 6,5 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Всего по Программе | 16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования Полянский сельсовет Курского района Курской области   – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  Полянский сельсовет Курского района Курской области на 2015 – 2024 годы

Таблица 23

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подключение новых индивидуальных жилых домов | млн.р | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 2 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа, ввод новых ТП | млн.р | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого |  | 4,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Администрация, застройщик |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения вновь построенных объектов жилой и общественно-деловой застройки | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Итого |  | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Увеличение мощности источников водоснабжения | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик |
| 2 | Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого |  | 6,5 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |